- 查看是否启用DHCP

XP系统：开始菜单 ( 控制面板 ( 网络连接 ( 本地连接(支持

Win7系统：开始菜单 ( 控制面板 ( 网络和Internet ( 网络和共享中心(更改适配器设置(本地连接(详细信息

查看IP地址:XP系统

左图10开头的是合法校园网地址               右图非校园网地址，需要关闭DHCP

二、关闭路由器DHCP功能（以TP-LINK为例，其它品牌类似）

在浏览器中输入上图中默认网关192.168.3.1（以本地连接查询为准）                    输入用户名：admin 密码：admin （其它品牌查询路由器背面标签或说明书）

显示以下配置界面

左侧找到DHCP服务列表 ( 选择 DHCP服务器（不启用）( 保存设置 ( 重启路由器（部分型号自动重启，人工可拔电源重启）

- 端口更改

将路由器WAN口网线跳至任意lan口（一般有字母标注和颜色区分），重新查询本地连接ip地址，是否正确获取校园网地址。